Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa produktu / towaru | Parametry charakteryzujące przedmiot | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość Brutto (poz.5 x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | szerokość/głębokość/wysokość |  |  |  |  |  |
| 1. | Urządzenie linarne | Linarium wykonane z lin polipropylenowych wzmocnionych wewnętrznym splotem stalowym, łączniki wykonane z wysokoudarowego tworzywa. Końcówki mocujące z gwintem stalowym zaprasowane w aluminium. Słup nośny wykonany ze stalowej rury o średnicy 100 mm malowanej proszkowo zabetonowany na głębokości 900 mm w gruncie. Element 2,45 x 2,45m Strefa bezpieczeństwa Średnica: 5,65 m Powierzchnia strefy 24,75 m Obwód strefy 17,65 m Wysokość swobodnego upadku 1,05 m Wysokość elementu 2,55 m Miejsce dostawy i montażu: plac zabaw przed Szkołą Podstawową im. J. Tuwima w Parzęczewie, ul. Parkowa 6. | Szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Huśtawka wagowa | Ramię huśtawki wykonane z drewna klejonego lub/ i bezrdzeniowego, o średnicy 100 mm, połączone z osią obrotu za pomocą dwustronnych, stalowych kształtowników malowanych proszkowo. Oś obrotu na czterech uszczelnionych łożyskach kulkowych. Stalowa noga zabetonowana bezpośrednio w gruncie. Uchwyty na dłonie wykonane z wysokoudarowego plastiku z szerokim (bezpiecznym) zakończeniem. Elementy nawiązujące kształtem do głowy zwierzęcia (żyrafa) wykonane z płyt HDPE . Standardowo wraz z huśtawką są montowane odbojniki z opon. Urządzenie wykonane z belek w kolorze sosny. Miejsce dostawy i montażu: plac zabaw przed Szkołą Podstawową w Chociszewie, 95-045 Parzęczew, Chociszew 40. | Szt. | 1 |  |  |  |
| 3. | Karuzela | Urządzenie : 1.55 x 1.55 m Strefa bezpieczeństwa : 5.55 x 5.55 m. Konstrukcja i ramiona karuzeli wykonana z rur stalowych. Element obrotowy oparty na konstrukcji złożonej z dwóch łożysk. Całość malowana metodą proszkową odporną na warunki atmosferyczne. Talerz z granulatu gumowanego zespolonego klejem (bezpieczna nawierzchnia). Siedziska karuzeli wykonane ze sklejki wodoodpornej. Miejsce dostawy i montażu: plac zabaw przed Szkołą Podstawową w Chociszewie, 95-045 Parzęczew, Chociszew 40. | Szt. | 1 |  |  |  |
| 4. | Siedzisko huśtawkowe | Siedzisko certyfikowane, z przeznaczeniem do użyteczności publicznej. Siedzisko płaskie z metalowym wkładem. Powlekane gumą. W komplecie łańcuch ze stali nierdzewnej. Wymiary siedziska: szer. 18 cm x dł. 45 cm. Miejsce dostawy i montażu: plac zabaw przed Szkołą Podstawową w Chociszewie, 95-045 Parzęczew, Chociszew 40. | Szt. | 1 |  |  |  |
| 5. | Ławka z oparciem | Konstrukcja ławki ze stali malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane z desek. Ławka montowana na stałe bezpośrednio w gruncie. Wymiary siedziska: szer. 60 cm x dł. 170 cm; wysokość siedziska 40 cm, wysokość całkowita 90 cm. Miejsce dostawy i montażu: plac zabaw przed Szkołą Podstawową w Chociszewie, 95-045 Parzęczew, Chociszew 40. | Szt. | 1 |  |  |  |
| 6. | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni | Kompleksowy montaż wraz z przygotowaniem podbudowy nawierzchni syntetycznej bezpiecznej dla wysokości upadku (HIC) do 1,5 m. Kolor zielony. Wykonanie nawierzchni zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 2009:1176. Miejsce dostawy i montażu: plac zabaw przed Szkołą Podstawową im. J. Tuwima w Parzęczewie, ul. Parkowa 6. | M2 | 139 |  |  |  |
| Wartość całkowita brutto |  |