Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa produktu / towaru | Parametry charakteryzujące przedmiot | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość Brutto (poz.5 x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | szerokość/głębokość/wysokość |  |  |  |  |  |
| 1. | Kserokopiarka Kyocera TASKalfa 3501i | Technologia druku - technologia laserowa Format oryginału - A3 Format kopii - A3-A6 Prędkość druku czarno-białego - 35 stron A4 / min. Rozdzielczość - 600x600 dpi Czas wydruku pierwszej strony - maks. 5,9 sek. Czas nagrzewania - maks. 23 sek. od włączenia zasilania Pobór mocy w czasie kopiowania - maks. 740 W Kopiowanie wielokrotne - do 999 kopii Pamięć RAM - min. 2 GB Twardy dysk - min. 160 GB Zoom - 25-400% Panel operatora - wyposażony w kolorowy ekran dotykowy (opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim) Dupleks - Jednoprzebiegowy, obsługa papieru 60-256 g/m2 Podajnik dokumentów - Automatyczny, podajnik oryginałów na 100 kartek: 45–160 g/m² Automatyczne podajniki papieru - Min. 2 uniwersalne (A5-A3) 60- 220 g/m2 Podajnik ręczny - na min. 150 ark. (A6-A3, 60-300 g/m2) Bębny drukujące - Ilość bębnów pozwalających na min. 600 000 wydruków (zgodnie z danymi producenta urządzenia) Funkcja druku sieciowego - w standardzie Pamięć RAM - min. 1 GB Twardy dysk - min. 160 GB Emulacje - PCL 6, PostScript 3 Interfejsy - USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX, Funkcja skanowania sieciowego - w standardzie w kolorze Funkcje skanowania - skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN, do pamięci przenośnej USB, WSD Rozdzielczość skanowania - 600 dpi Prędkość skanowania - kolor: min. 80 str. / min. (300 dpi/A4) Interfejs skanera - 10/100Base-TX Typy plików - PDF, JPEG, TIFF, XPS Kompresja i szyfrowanie plików PDF - w standardzie Możliwość rozbudowy: - Finisher - Min.4000 arkuszy z możliwością zszywania - podajniki papieru na min. 6000 ark. formatu A4 - funkcję telefaksu analogowego - funkcję faksu internetowego - finiszer broszurujący - dziurkacz - sprzętowy mailbox dla min. 7 odbiorców Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej) - właściwa ilość tonerów, która zapewni wydrukowanie minimum 35 000 stron A4 przy 6% pokryciu strony. Tonery muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. Gwarancja - 24 miesięcy w miejscu zgłoszenia awarii. Serwis Oświadczenie producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające dołączyć do oferty, w przypadku gdy oferentem jest autoryzowany przedstawiciel producenta oświadczenia nie wymaga się. Podajnik dokumentów DP-770(B) na 100 arkuszy Podstawa pod urządzenie | szt. | 2 |  |  |  |
| Wartość całkowita brutto |  |